Prüfungsfragen ( Mündlich )

Leistungsprüfung Atemschutz – Station 3

1.	Erkläre die erforderlichen Schritte bei der Prüfung des Atemschutzgerätes.

Sichtprüfung – Mitteldruck – Lungenautomat – Hochdruckprüfung –

Ansprechdruck der Restdruckwarnung – Eintrag im Karteiblatt

2.	Welche Funktion haben die Steuerventile, das Ausatemventil, das Einatemventil.

Die Steuerventile steuern den Luftstrom – das Ausatemventil dichtet die Maske ab und führt

Die Ausatemluft ins Freie ( Bei Überdruckmasken bewirkt es den statischen Überdruck )

Das Einatemventil vermindert den Speichelfluss.

3. 	Erkläre die erforderlichen Schritte bei der Prüfung von Atemschutzmasken.

Sichtprüfung – Dichtprüfung – Öffnungsdruck des Ausatemventils bei Überdruckmasken

Eintrag im Karteiblatt.

4.	Erkläre sämtliche Schritte für die Reinigung und Desinfektion der Atemschutzmasken.

Zerlegen – reinigen – klarspülen – desinfizieren – klarspülen – trocknen – zusammenbauen

5. 	Benenne und zeige sämtliche Einzelteile der Atemschutzmaske.

Maskenkörper – Dichtrahmen – Sichtscheibe – Anschlussstück – Sprechmembrane

Ausatemventil – Einatemventil – Innenmaske mit Steuerventilen – Bebänderung

( Nackenbänder – Schläfenbänder – Stirnband ) Trageband.

6.	Erkläre alle notwendigen Details betreffend der Atemluftflaschen.

Farbliche Kennzeichen – Überprüfungsfrist – Seriennummer – Fülldruck – Prüfdruck

Leergewicht – Baujahr – Hersteller – Prüfstempel – Restdruck – keine Beschädigungen

Ventil leichtgängig – Befüllung nur von LFK zugelassenen Füllstationen

7. 	Erkläre die Schritte bei der Prüfung des Lungenautomaten.

Sichtprüfung – Dichtprüfung – Schaltvorgang – statischer Überdruck

Eintrag im Karteiblatt

8. 	Erkläre die Funktion des Lungenautomaten.

Durch das Einatmen wird die Membrane in Richtung Dosierhebel bewegt und

Der Luftstrom wird freigegeben

9.	Benenne und zeige die Einzelteile des Lungenautomaten.

Mitteldruckleitung – Gehäuse – Anschlusstück – Dosierhebel – Membrane

Überdruckautomatik – Deckel – Schutzkappe.

10.	Erkläre die Funktion des Überwachungsgerätes ( Bodyguard ).

Druckanzeige – verbleibende Einsatzzeit – manuelle und automatische Bewegungsloswarnung

Temperaturanzeige – elektronische und pneumatische Restdruckwarnung

Displaybeleuchtung – Einstellung der Flaschengrößen.

11. 	Benenne und zeige sämtliche Einzelteile des AS – Gerätes.

Trageplatte – Begurtung ( Schulter und Bauchgurt ) Universal Flaschenspannband

Druckminderer – Hochdruckleitung mit Manometer oder elektronischem Überwachungsgerät

Mitteldruckleitung mit Lungenautomat – Restruckwarnung – Atemluftflasche ( n ).

BFK – WE / WL – Stand 2012