## Slide 1: Wärmebildkamera
1. Projekt Wärmebildkamera OÖLFV
2. Grundlagen, Einsatzmöglichkeiten
KDT-W Lehrgang 2015

## Slide 2: Kamera activ photonics 320 micro OÖ

## Slide 3: Kamera activ photonics 320 micro OÖ

## Slide 4: Kamera activ photonics 320 micro OÖ

## Slide 5: Kamera activ photonics 320 micro OÖ

## Slide 6: Themen – Teil 2
Grundlagen
Funktionsprinzip
Einsatzgrundsätze
Einsatzmöglichkeiten / -grenzen
Fazit / Zusammenfassung
Anwendungsbeispiele
Tipps für die Ausbildung
Grundlagen, Einsatzmöglichkeiten

## Slide 7: Grundlagen
Die Wärmebildkamera ist ein Gerät, welches Wärmestrahlung, die von jedem Körper oder Medium ausgeht, sichtbar machen kann.
Was ist eine Wärmebildkamera (WBK)?
d.h. jeder Körper und auch jedes andere Medium (Flüssigkeit, Gas) das wärmer als der absolute Nullpunkt
(-273°C) ist, gibt auf Grund seines Wärmezustands Infrarotstrahlung ab.
Was man auf dem Monitor einer Wärmebildkamera sieht, ist nicht der Körper als solcher, sondern man sieht dieses Objekt auf Grund der Wärme, die von ihm ausgeht.

## Slide 8: Grundlagen
Sichtbares Licht
Infrarot-Strahlung
UV-Strahlung
γ-Str.
Mikrowellen
Infrarotstrahlung ist, genauso wie Rundfunk- und Fernsehwellen, Mikrowellen, Röntgenstrahlung, Gamma(γ-)strahlung… eine elektromagnetische Wellenstrahlung.
Die verschiedenen elektromagnetischen Strahlen unterscheiden sich in der Wellenlänge.
Wellenlänge
Radio- u. Fernsehwellen
Infrarotstrahlung

## Slide 9: Grundlagen
Die Wellenlänge des sichtbaren Lichts ist etwas kürzer als IR-Strahlung und kann Rauch nicht durchdringen.
Infrarotstrahlung ist langwelliger und durchdringt Rauch dagegen problemlos, kann aber vom Menschen ohne Hilfsmittel (z. B. einer WBK) nicht erkannt werden.
Infrarotstrahlung

## Slide 10: Funktionsprinzip
IR Strahlung
Linse
IR
Detektor
Elektronik
(Prozessor)
Display
Elektronisches Signal
Achtung:
Keine echte (exakte) Temperaturmessung
IR-Detektor und Elektronik rechnen die aufgenommene IR Strahlung in relative Temperaturen um.
Sensor
Technik

## Slide 11: Funktionsprinzip
Darstellung für das menschliche Auge „gleich“
Darstellung einer Wärmequelle
Hinter
Glasscheibe
Ohne
Glasscheibe
Blick ohne Wärmebildkamera

## Slide 12: Funktionsprinzip
Darstellung einer Wärmequelle
Blick durch eine Wärmebildkamera
Hinter
Glasscheibe
Ohne
Glasscheibe

## Slide 13: Funktionsprinzip
Alle Gegenstände wie z.B. Schrank, Tisch, Stuhl, Gasflaschen, Leitungen, usw., als auch z. B. Rauch werden immer im (Temperatur-) Verhältnis zu ihrer Umgebung dargestellt.
Dunkel = „Kalt“
Weiß / Farbe = „Warm“
Darstellung einer Wärmequelle

## Slide 14: Funktionsprinzip
Alle Gegenstände wie z.B. Schrank, Tisch, Stuhl, Gasflaschen, Leitungen, usw., als auch z. B. Rauch werden immer im (Temperatur-) Verhältnis zu ihrer Umgebung dargestellt.
Dunkel = „Kalt“
Weiß / Farbe = „Warm“
Darstellung einer Wärmequelle

## Slide 15: Funktionsprinzip
Darstellung einer Wärmequelle
Beispiel 1
Hintergrund = „kalt“
Person im Vordergrund
helle Darstellung
Beispiel 2
Hintergrund = „warm“
Person im Vordergrund
dunkle Darstellung

## Slide 16: Funktionsprinzip
Hot-Spot-Messpunkt
„Temperaturermittlung“

## Slide 17: Funktionsprinzip
Hot-Spot-Messpunkt
„Temperaturermittlung“
Achtung:
Keine echte (exakte) Temperaturmessung
IR-Detektor und Elektronik rechnen die aufgenommene IR Strahlung in relative Temperaturen um.

## Slide 18: Funktionsprinzip
2 Sensorbereiche (Regelfall)
(automatische Umschaltung)
Sensor
Hohe Empfindlichkeit
(niedrige Temperaturen)
rot  > 150°C
Niedrige Empfindlichkeit
(hohe Temperaturen)
gelb  > 250°C
rot  > 400°C

## Slide 19: Einsatzgrundsätze
Spiegelungen
Abschirmung
2-D-Bild richtig „lesen“  „Würfelblick“
Erkundung / Tür-Kontrolle
Wahl des richtigen Farbschemas
Funktionen: Standbild, Laserpointer
Wer hat die WBK im Einsatz?

## Slide 20: Einsatzgrundsätze
Spiegelungen
Glatte Oberflächen reflektieren Wärmestrahlung Reflexion  Spiegelungen
 Mögliche Fehlinterpretationen!!!
Beispiele:
  Glas
  Glatte (glänzende) Metallflächen
  Glatte Fliesen
  Wasseroberfläche
  …
Abhilfe  Winken, Bewegen, Standortwechsel, …

## Slide 21: Einsatzgrundsätze
Spiegelungen
Glatte Oberflächen reflektieren Wärmestrahlung Reflexion  Spiegelungen
 Mögliche Fehlinterpretationen!!!
Beispiele
  Glas
  Glatte (glänzende) Metallflächen
  Glatte Fliesen
  Wasseroberfläche
  …
Abhilfe  Winken, Bewegen, Standortwechsel, …

## Slide 22: Einsatzgrundsätze
Blick durch die Glastüren ohne WBK
Keine Personen sichtbar
Blick durch die Glastüren
mit einer WBK
Reflexion der AS-Träger
Spiegelungen

## Slide 23: Einsatzgrundsätze
Blick auf eine Fliesenwand ohne WBK.
Keine Personen sichtbar
Blick auf eine Fliesenwand mit einer WBK.
Reflexion der AS-Träger.
Spiegelungen

## Slide 24: Einsatzgrundsätze
Abschirmung
Wärmestrahlung durchdringt nur teilweise Materialien bzw. Gegenstände (Transmission)
Beispiele (keine Durchdringung)
  Glas (Fenster, Tür, …)
  Wasser
  Mauern
  Blatt Papier (reicht bereits für eine Abschirmung aus)
  …
 Mit einer WBK kann man nicht durch Wände, Fenster, … sehen

## Slide 25: Einsatzgrundsätze
Abschirmung - Personensuche

## Slide 26: Einsatzgrundsätze
2-D-Bild richtig „lesen“
Unser Auge ist ein 3-D-Bild gewohnt
Eine WBK liefert aber ein 2-D-Bild
 Distanzen sind schwieriger einzuschätzen („Achtung“ bei Zoom-Funktion)
 Erkennen von Gefahrenquellen möglich Aber: - Wo genau? - Distanz? - Gleiche Temperatur wie Boden  schwer zu erkennen

## Slide 27: Einsatzgrundsätze
2-D-Bild richtig „lesen“
ACHTUNG!
Absturzgefahr am Wärmebild sehr schwer erkennbar

## Slide 28: Einsatzgrundsätze
Würfelblick

## Slide 29: Würfelblick

## Slide 30: Einsatzgrundsätze
Erkundung / Tür-Kontrolle
Eine Wärmebildkamera ist ein optimales Hilfsmittel zur Auffindung des Brandraums
Ein heller „Kranz“ um eine Tür deutet auf einen Wärmestau im Raum hin
bzw. eine Erwärmung der Türe
(meist im oberen Bereich)
 vermutlicher Brandraum

## Slide 31: Einsatzgrundsätze
Erkundung / Tür-Kontrolle

## Slide 32: Einsatzgrundsätze
Wahl des richtigen Farbschemas
Farbmodus „white-hot“ (weiß = heiß)
(bei neueren Kameras  Einfärbungen möglich)
Brandeinsatz, …

## Slide 33: Einsatzgrundsätze
Wahl des richtigen Farbschemas
Farbmodus „Hitzefinder“ („Warm-Finder“) (Einfärbung des relativ wärmsten Bereichs)
Personensuche / -Kontrolle,
Glutnestsuche, …

## Slide 34: Einsatzgrundsätze
Wahl des richtigen Farbschemas
Farbmodus „Vollfarben“ („Multicolor“)
Verschiedene Temperaturen werden in unterschiedlichen Farben dargestellt
Technische Einsätze, Personensuche,
Türkontrolle, Glutnestsuche, …

## Slide 35: Einsatzgrundsätze
Standbild-Funktion
Informationsweitergabe an Rohrführer und Truppmann
Bild aus schwer einsehbaren Bereichen  Zwischendecke / -boden  Blick um eine Ecke (z.B. Gasflasche)
Informationsweitergabe an Führungskräfte  Erkundung (Brand, Schadstoffeinsatz)  …

## Slide 36: Einsatzgrundsätze
Laserpointer

## Slide 37: Einsatzgrundsätze
Wer hat die WBK im Einsatz?
Erstphase  ev. EL oder GRKDT für Erkundung
(Lokalisierung, ev. Brandausbreitung erkennen, …)
Wenn nur eine Kamera an der Einsatzstelle verfügbar ist? (Regelfall)
 unbedingt an AS-Trupp übergeben
- Sicherheit!!!
- schnellere / effizientere Personensuche
- schnellere / effizientere Brandbekämpfung
- …
Kommunikation!!

## Slide 38: Einsatzmöglichkeiten
Brandeinsatz
Erkundung
Personensuche in verqualmten Räumen
Zur schnellen Lokalisierung des Brandherds
Zum Erkennen des Löscherfolges
Suchen von versteckten / kleinen Brandnestern (Nachlöscharbeiten)
Kontrollieren der Temperatur von z. B. Gasflaschen
…

## Slide 39: Einsatzmöglichkeiten
Technischer Einsatz / Schadstoff-Einsatz
Suchen von Personen im Freien (in der Nacht) z.B. nach VU (Sitze, Umfeld, …), Suchaktionen, …
Suchen von Personen im Wasser (Oberfläche)
Erkennen von (exothermen) chemischen Reaktionen
Erkennen von Gefahrstoff-Schlieren auf Gewässern
Erkennen der Füllhöhe in einem Behälter
Erkennen der Austrittsstelle von Gasen
Erkennen von Gaswolken
…

## Slide 40: Einsatzgrenzen
Fehlinterpretationen z.B. durch Haustechnik, Reflexion durch glatte Flächen wie Spiegel, Glas, Wasser, Wasserdampf usw., sind möglich.
WBKs können träge reagieren und sollen daher langsam geführt werden.
Wärmequellen hinter Glas / Isolationen (z.B. Gipswände usw.) können nicht sichtbar gemacht werden.
Starker Ruß absorbiert Infrarotstrahlen.

## Slide 41: Fazit WBK
Eine WBK ist nur ein Hilfsmittel  kein Allheilmittel  nur so gut wie der Bediener
Eine WBK ist ein techn. Gerät  ev. Defekt (leerer Akku, Beschädigung, Verlust, …)
 Einsatz muss, wie bisher, auch weiterhin ohne WBK abgewickelt werden können!
 WBK ersetzt keine bisherigen Taktiken und Techniken  nur Unterstützung

## Slide 42: Fazit WBK
Aufgaben des Truppführers:
 „Sehender“ im Trupp („Blindenhund“)
 Führen des Trupps  neue Möglichkeiten (z.B. Steuern des Rohrführers  Erfolg)
 Kommunikation wird noch wichtiger!!
 NICHT ausschließlich „WBK-Maschinist“  Mitarbeit im Trupp weiterhin notwendig

## Slide 43: Fazit WBK
Vorteile:
 mehr Sicherheit für eingesetzten Trupp
 schnellere Personenrettung
 schnellere / effizientere Brandbekämpfung
 effizientere Einsatzabwicklung (Allgemein)
Damit verbunden:
 AUSBILDUNG mit der WBK
 WBK nur so gut wie der Bediener

## Slide 44: Anwendungsbeispiele
Erkundung (außen / Tür-Kontrolle)
Brandeinsatz

## Slide 45: Anwendungsbeispiele
Menschenrettung
Brandeinsatz

## Slide 46: Anwendungsbeispiele
Brandbekämpfung
Brandeinsatz

## Slide 47: Anwendungsbeispiele
Glutnester
ACHTUNG: nicht alles was warm ist, ist auch ein Glutnest
Brandeinsatz

## Slide 48: Anwendungsbeispiele
Erwärmung / Füllstand Gasflasche
Brandeinsatz

## Slide 49: Anwendungsbeispiele
Restwärme
Technischer Einsatz

## Slide 50: Anwendungsbeispiele
Person im Gelände
Technischer Einsatz

## Slide 51: Anwendungsbeispiele
Person im Wasser
Technischer Einsatz

## Slide 52: Anwendungsbeispiele
Schadstoff auf Gewässer
Schadstoff-Einsatz

## Slide 53: Anwendungsbeispiele
Füllstände bei nicht isolierten
Behältern
Schadstoff-Einsatz

## Slide 54: Anwendungsbeispiele
Gasaustrittsstelle
Schadstoff-Einsatz